家用和类似用途电动机-压缩机产品强制性认证新、旧版标准差异试验项目对照表

| 涉及条款 | 新、旧版标准差异说明 | 补充试验说明 |
| --- | --- | --- |
| 6 分类 | 增加：6.103电动机—压缩机依据由保护电子电路提供保护或不由保护电子电路提供保护进行分类。 |  |
| 8 对触及带电部件的防护 | 增加：试验探棒要穿过在表面覆盖一层非导电涂层（如瓷釉或清漆）的接地金属外壳的开口施加力。 | 补充试验： 表面涂有非导电涂层的接地金属外壳的器具防触电检验 |
| 13工作温度下的泄漏电流和电气强度 | 修改：电气强度试验电压值变化，对工作电压>250V的部分试验要求提高。 修改：对“用于电气强度试验的高压电源”的要求发生变化。 | 补充试验： 1、重新进行电气强度的测试，如电压值变化附加绝缘由2750V变为1750V，加强绝缘由3750V变为3000V，增加高于250V工作电压的电气强度的考核； 2、电气强度试验的高压电源提出了新的要求。 |
| 14 瞬态过电压 | 增加：本章内容新增。 | 补充试验： 如果电气间隙不满足29章标准的要求时，增加此测试。 |
| 16 泄漏电流和电气强度 | 修改：电气强度试验电压值变化，对工作电压>250V的部分试验要求提高。 修改：对“用于电气强度试验的高压电源”的要求发生变化。 | 补充试验： 1、重新进行电气强度的测试，如电压值变化附加绝缘由2750V变为1750V，加强绝缘由3750V变为3000V，增加高于250V工作电压的电气强度的考核； 2、电气强度试验的高压电源提出了新的要求。 |
| 19 非正常工作 | 增加：对装有保护电子电路的器具的试验要求( 19.11.3)。 增加：对电子电路评估的试验程序（附录Q）。 在19.13增加两条非正常试验后的结果判定。 修改：如果必须进行该条的试验，则应该在形成最终产品的器具上进行。（19.11.2） 修改：按19.11.2中a) -f)的要求，以模拟单一故障的方式重复进行19.101, 19.102, 19.103以及附录AA的试验。（19.11.3） 增加：对带保护性电子电路的器具、带有一个通过电子断开获得断开位置的开关的器具或者带有处于待机状态开关的器具有关电磁现象的试验要求。（19.11.4） 增加：对于保护系统或者控制系统被设计为可使绕组永久断开的电动机-压缩机，将电动机－压缩机和电动机－压缩机保护系统（如果有）连同所有元件结合起来在转子锁住的状态下重新通电。应尽可能在断开时间最小值为6秒的情况下，重复该动作10次。如果因为保护系统或者控制系统的固有特性使得断开时间长于6秒，则允许用该断开时间进行该试验。 如果电动机－压缩机设计为多额定电压时，那么要在所有额定电压下进行该试验。 如果设计为一个电压范围时，那么要在最低电压和最高电压下分别进行该试验。 不带保护系统的电动机－压缩机，按上述条件通电15d。在试验的第12 d和第15 d记录壳体温度，如果在这3 d内壳体温度的增加没有超过5K，试验可以结束。（19.101） 增加：不带电动机－压缩机保护系统的电动机－压缩机运行3 h。（19.103） 修改：壳体温度和附件上易触及的表面温度不能超过150ºC。（19.104） 增加：电容器短路试验，如果电动机－压缩机保护系统永久保持开路状态，应在另外3台样机上重复进行19.102的启动电容和运转电容的短路试验。试验结束时，这另外3台样机的保护系统都应永久保持开路状态。（19.104） | 补充试验： 带有保护电子线路的、带有一个通过电子断开获得断开位置的开关的器具或者带有处于待机状态开关的器具的非正常工作测试。 |
| 21 机械强度 | 增加：固体绝缘的易触及部件的强度要求和试验方法。（21.2) 附加绝缘厚度不少于1mm和加强绝缘厚度不少于2mm，则不进行该试验。试验后，已被刮蹭的和未刮蹭的绝缘均应经受住16.3的电气强度试验。 | 补充试验： 固体绝缘的穿刺试验。 |
| 22 结构 | 增加：使用跨临界制冷剂压缩机和双级压缩机的测试要求。（22.7） 增加：应不可能通过器具内自动开关装置的动作来电压保持型非自复位热断路器。(22.10) 增加：非自复位电机热保护器应具有自动脱扣功能，除非它们是电压保持型的。(22.10) 增加：用于电热元件电气绝缘的氧化镁和矿物陶瓷纤维不被认为是吸湿性材料。(22.21) 增加：如有怀疑，对陶瓷材料进行22.32的试验来测定其是否紧密烧结。(22.32) 增加：对Ⅱ类结构，与带电部件接触的液体不应与加强绝缘直接接触。(22.33) 增加除了灯以外，器具不应带有含汞的元件。(22.41) 增加：器具外壳的形状和装饰，不应使器具容易被孩子当作玩具。(22.44) 增加：当空气用作加强绝缘时，器具的结构应保证外壳在受外力作用而变形时，电气间隙不应减小到低于29.1.3规定的值。(22.45) 增加：在保护电子电路中使用的软件，应为B级或C级软件。(22.46) | 补充试验： 1、水压测试； 2、非自复位的电机保护器的检查； 3、带氧化镁和矿物陶瓷纤维的器具检查； 4、含汞情况的检查； 5、器具的外型的检查； 6、加强绝缘的检查； 7、软件评估。 |
| 24 元件 | 修改：除非各个元件已经过预先的试验，并且已经确认它们符合相关的国家标准或IEC标准的循环次数要求，否则这些元件应经受24.1.1～24.1.6的测试。（ 24.1） 修改：没有被单独试验过，并未认定符合相关国家标准或IEC标准的元件，没有标识或没有按其标识使用的元件，均应在器具实际运行情况下进行试验，被试样品的数量按相关的标准要求。（ 24.1） 修改：如果元件没有相应的IEC标准，则不要求进行附加的其他试验。（ 24.1） 增加五个有关元件的试验方法，见附录D（电动机热保护器）、附录F（ 电容器）、附录G（安全隔离变压器）、附录H（开关）、附录J（涂覆印刷电路板），均为规范性附录。 修改：电动机热保护器与其电动机一起在附录D规定的条件下进行试验。（ 24.1 .4） 增加含有带电部件、并与连接器和水源的外部软管组合的电动控制水阀，其外壳的防水等级应符合 IEC60730-2-8中6.5.2的IPX7要求。（ 24.1 .4） 修改：在电动机辅助绕组中的电容器，应标出其额定电压和额定容量，并且应按其标识值使用。（24.5） 增加：用于连接器具到水源的软管装置，应符合IEC 61770，它们应与器具一同交付。（24.7） | 补充试验： 1、增加电机和电机热保护器的测试，电动控制水阀和软管装置的确认； 2、关键零部件标准也发生了更新，需重新核对。 |
| 25 电源连接和外部软线 | 修改：对电源软线入口的结构要求。（25.13 ） | 补充试验： 电源软线入口的检查。 |
| 26 外部导线用接线端子 | 增加：器具应提供接线端子或等效装置来进行外部导线的接连。（26.1） 修改：如果有挡板，即使导线从焊接点脱开，也不会使带电部件和其他金属部件之间的爬电距离和电气间隙减少到小于附加绝缘的规定值 ，则也可单一使用锡焊。（26.2） 修改：如果有挡板，即使导线从锡焊或熔解焊或熔焊的结合点上脱开，或是从压接的连接处滑出，也不能使带电部件与其他金属部件之间的爬电距离和电气间隙减小到低于 附加绝缘的规定值。（26.11） | 补充试验： 带挡板的接线端子检查。 |
| 27 接地措施 | 增加：除非是保护特低电压电路，否则安全特低电压电路不应接地。（27.1) 增加：如果在保护特低电压电路里，其基本绝缘的电气间隙是基于器具的额定电压而规定的，那么本要求（低电阻值）不适用于在保护特低电压电路里提供接地连续性的连接装置。（27.5） 增加：对手持式器具中印刷电路板上的印刷线路的接地连续性要求。（27.6） | 补充试验： 1、安全特低电压电路的检查； 2、保护特低电压电路的接地电阻检查； 3、手持式器具的印刷电路板检查。 |
| 29 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | 修改：采用了新的体系，而且与第14章紧密相连，结构上与旧版相差较大 。 | 补充试验： 爬电距离、电气间隙、穿通绝缘距离的重新检查。 |
| 30 耐热和耐燃 | 修改：耐热要求不适用于软线或内部布线的绝缘或护套。 修改：取消了燃烧试验。（原附录J） 修改：对带电件载流电流为0.2A及其3mm内的非金属材料进行测试。（30.2） 增加：对印刷电路板的基材的试验方法。（30.2.4 ） | 补充试验： 1、灼热丝测试、PCB板材料测试； 2、材料标样的要求。 |