三体系相关企业管理制度（之叉车安全操作规程）

1  叉车作业人员须经安全、操作技能培训，经考核合格持证上岗。

2  叉车作业须注意“安全第一，兼顾效率”。正常情况下，在厂区行驶速度一般为5KM/H，发生紧急情况时最快不得高于20KM/H。驾驶员在操作时必须先察看路上是否有行人、车辆和有关设施；行径叉路口、门口或其他堆放较高的物品时须先鸣笛提醒其他人员注意。

3  叉车作业前，驾驶员须先对叉车情况进行检查，工况是否正常、安全设施是否有效，进入易燃易爆的危险品场所作业，排气管须戴好灭火罩。

4  作业时，如遇物品较高、较大时，需其他扶持等时，必须下车察看物品安置是否可靠，作业时会否引起其他物品晃动、掉落等。挑起物品后，如条件允许立即放至低位，并低速行至目的地。

5  运输物品挡住驾驶员视线时，不得将物品升高后行驶，应事先看好位置，倒行至目的地。倒行过程中，经常观察物品装载是否可靠，周边物品是否阻碍行驶。

6  不管货叉上是否有物品，货叉下严禁站人。

7  叉运塑料管道时要做好防滚落措施，起步、停车要平稳。严禁惯性冲刺来装下货，以防产品损伤。

8  叉车上路行驶，必须到生技部办理备案手续。路上行驶期间不得装载货物，严禁超速行驶。

9  作业完成，必须搞好车身清洁卫生，如使用辅助工具，工具放回原位，叉车统一按规定停放在指定位置，拉好手刹。