三体系相关企业管理制度（之火灾应急预案）

1  范围

为增强各类人员在发生火灾的应变能力，保护公司人员生命和财产安全，降低损失，特制定本应急预案。

适用于本公司办公场所、生产现场、后勤保障场所发生火灾、爆炸时的应急处置。

2  组织机构

公司成立应急处理领导小组和应急救援队伍，其职责见《应急准备和响应控制程序》3.2。

应急处理领导小组成员的联系方式见《应急处理领导小组名单》。

3  应急准备

3.1  通讯设备

各办公室、车间、金电工班配备电话，并保证完好。

3.2  消防器材

3.2.1  公司办公楼内配备灭火器、应急灯，且逃生通道标志必须完好。

3.2.2  各车间配备灭火器、消防栓/带、应急灯，且逃生通道标志必须完好。各类消防器材放置在固定的位置，使现场人员都知道。

3.2.3  电工班、配电间，配备灭火器、应急灯，且逃生通道标志必须完好。各类消防器材放置在固定的位置，使现场人员都知道。

4  应急响应

4.1  事故发生现场的第一目击者，在可能的情况下应首先自救，包括切断电源、使用消防器材灭火；如果是导热油起火，必须先关闭进油阀门，切断油泵电源。如火势过大、依靠个别人的力量明显不能扑救，则应立即逃生。扑救或逃生的同时，必须以最快的速度报告部门负责人或最近的当值警卫。

4.2  部门负责人或当值警卫接到报告，必须首先通知电工切断相关区域的电源，可能的话要到现场查看情况，然后迅速向公司办公室报告，报告时应说清：

a) 发生意外的地点；

b) 发生以外的简要原因；

c) 情况的严重程度；

d）其他相关事项。

4.3  办公室人员必须迅速报告公司应急处理领导小组第一副组长，必要时报告组长（总经理），由其决定是否拉响警报或向外求援。同时办公室要迅速召集相关人员到场，开展应急扑救、救援工作。

4.4  应急处理领导小组第一副组长必须迅速到达出事地点，并布置警戒线、保护现场、防范偷盗、疏散员工等。

4.5  各部门负责人接到警报后，可行时组织好本部门人员关闭、保护好设备，必要时组织人员疏散。人员疏散的顺序为：

a) 生产线上员工；

b) 写字楼内职员；

c) 各级主管、经理、警卫。

访问客人由负责接待部门的负责人指派专人，从最近的安全通道护送到厂区正门口。

4.6  疏散注意事项：

a) 在许可的情况下，离开前关闭所有仪器或电器的电源；

b) 迅速离开工作岗位；

c) 在许可的情况下，走时关上所有门窗；

d）切勿使用电梯；

e）切勿奔跑；

f）切勿收拾个人物品而延误时间；

g）如烟雾较大，应用湿毛巾、湿布捂住口鼻，减少有毒气体可能造成的伤害；

h）火场中最亮的地方是火势最大的地方，因此如走道内没有灯光，切忌朝光亮的方向跑；

i）要顶风跑，切忌顺风跑；

j）离开现场后，在未经许可的情况下不得重返现场。

4.7  所有员工必须到公司大楼下正门口集合，等候应急处理领导小组第一副组长的进一步指示。当有人员受伤时，参照《人员伤害现场急救方案》进行救护。

4.8  灾后复原

4.8.1  再进入灾区：应急处理领导小组第一副组长判断灾区无安全顾虑，确认没有毒气残留、脆弱挡体、危险建筑物时后，方可允许人员再进入灾区，必要时人员应着防护设备再进入，以防止人员受伤。

4.8.2  灾区复原：包括残存物质清理、回收和设备残骸的清理与恢复等工作。在复原计划执行前，需由安保部门确认无安全顾虑，必要时请求外部机构的协助。复原工作应以谨慎的方式进行，减少对环境再次造成影响，或再次造成人员伤害。

4.8.3  恢复办公：待建筑物、办公设备的状况符合日常办公条件后方可恢复办公。同时，办公室应检查消防器材的耗用情况，及时补充完备。

5  相关文件

5.1  《应急准备和响应控制程序》

5.2  《人员伤害现场急救方案》