三体系相关企业管理制度（之起重机安全操作规程）

1、起重机管理人员、司机、指挥、司索都必须经过质监部门考核合格后，持证才准予上岗操作。

2、吊装作业前，起重机相关作业人员应对作业现场进行地貌踏勘，确定起重机在作业时的位置，排除起重吊运的障碍物，检查地面平整程度及耐压强度；实地察看吊物，校核重量，是否有牵制物或其它障碍物影响吊升作业。

3、吊装作业前，应预先对吊装现场进行清理，设置安全警戒标志并设专人监护，非施工人员禁止入内。吊装作业时，严禁在吊装物下通行或站人。

4、吊装作业人员必须佩带安全帽，高处作业应遵守《高处作业安全管理制度》中的相关规定。

5、吊装作业前，必须对各种起重吊装机械的运行部位、安全装置以及吊具、索具进行详细的安全检查，吊装设备的安全装置应灵敏可靠。

6、吊装作业时，必须分工明确，坚守岗位，并按规定的联络信号，统一指挥，听到紧急停车信号，不论何人发出，都立即执行。

7、任何人不得随同吊装重物或吊装机械升降，其他人员不得在吊装重物下进出或逗留。

8、吊装时，应先进行试吊，当吊装重物离地100～200mm时，应停机复检绑挂的牢固程度，起重机的稳定程度以及吊具、索具有无异常等现象。当一切正常后，再缓慢起吊，运行就位到指定位置。

9、吊装重物不得在空中悬停时间过长，起落速度要平稳，非特殊情况不得紧急制动和急速下降。

10、吊装作业中应尽量避免交叉作业。必需交叉时，吊装作业负责人应事先组织交叉作业各方，商定各方的施工范围及安全注意事项；各工序应密切配合，作业场地尽量错开，以减少干扰；无法错开的垂直交叉作业，层间必须搭设严密、牢固的防护隔离设施。

11、交叉作业场所的通道应保持畅通；有危险的出入口处应设围栏或悬挂警告标志；

12、隔离层、孔洞盖板、栏杆、安全网等安全防护设施严禁任意拆除；必须拆除时，应征得原搭设单位的同意，在工作完毕后立即恢复原状并经原搭设单位验收。

13、交叉施工时，工具、材料、边角余料等严禁上下投掷，应用工具袋、箩筐或吊笼等吊运。严禁在吊物下方接料或逗留。

14、对吊装作业审批手续不全，安全措施不落实，作业环境不符合安全要求的，作业人员有权拒绝作业。